Уважаемые  руководители сельскохозяйственных предприятий

и крестьянско-фермерских хозяйств!

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Ейский район № 10 от 23.05.2023    «О дополнительных мерах обеспечения пожарной безопасности на территории Ейского района», уведомляем Вас о том, что  в период подготовки и проведения уборочных работ необходимо:

1. Неукоснительно выполнять требований постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел X «Объекты сельскохозяйственного производства»), в том числе:

- организовать обкос и опашку полосой шириной не менее 4 метров хлебных поле перед созреванием колосовых культур в местах их прилегания к степной полосе, автомобильным и железным дорогам;

- организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая;

- укомплектовать уборочные агрегаты и автомобилей первичными средствами пожаротушения (для комбайнов всех типов и тракторов  по 2 огнетушителя и по 2 штыковые лопаты), исправными искрогасителями (за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов);

- начинать уборку зерновых с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делать прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов убирать немедленно. Посредине прокосов делать пропашку шириной не менее 4 метров;

- располагать временные полевые станы не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков опахивать полосой шириной не менее 4 метров;

- предусмотреть при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров постоянную готовность трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара;

- организовать по мере необходимости, но не реже двух раз за смену очистку радиаторов двигателей, валов битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеков и других узлов и деталей уборочных агрегатов и автомобилей от пыли, соломы и зерна.

2. Соблюдать запреты установленные постановлением правительства Российски й Федерации от от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», предусмотренные в период уборки зерновых культур и заготовки кормов, в том числе:

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведение костров на полях;

- курение вне специально оборудованных мест и произведение работ с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

- использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;

- выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

- заправку уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

- обеспечить работу противопожарных постов в местах проведения уборочных работ.

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Соблюдайте меры пожарной безопасности!

Телефон оперативного дежурного ЕДДС Ейского района    8 (86132) 3-03-06